г. Сыктывкар, ул. Куратова 85, оф 206

Эжва, Ухтинское ш.2, оф 406 («Бизнес инкубатор»)

с. Усть-Кулом, ул. Советская д.44 б, оф. 15, 3 этаж (ТЦ "Гранд")

тел. 8(904)-109-19-19, e-mail: 89041091919@mail.ru

Внесение изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 11:17:0402007 г. Вуктыл Республики Коми

Сыктывкар 2023

Состав проекта

| № | Наименование документа | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | - |
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | Основные цели и задачи проекта | 3 |
| 3 | Проектные решения | 4 |
| 4 | Каталог координат формируемых земельных участков | 5 |
| II | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | - |
| 1 | Чертежи межевания территории образуемых земельных участков | 14-17 |

1. Введение

Проект внесения изменений в проект межевания разрабатывается на основании Генерального плана муниципального образования городского округа «Вуктыл» с

соблюдением Правил землепользования и застройке территории, с учетом границ

территории объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями

использования территорий, республиканских и местных нормативов градостроительного

проектирования и иных нормативно-технических документов, действующих на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл».

Документация подготовлена с учетом ранее разработанных, согласованных и утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Правила землепользования и застройки МО ГО «Вуктыл», утвержденные постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 27 апреля 2021 г. № 04/450, с изменениями от 2022 года. В качестве основной нормативно-правовой и методической базы при подготовке документации по планировке территории использовались:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.04.2021); - Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021);

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 30.04.2021); - Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ (последняя редакция) «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (последняя редакция) «О государственной регистрации недвижимости»;

- Сведения государственного кадастра недвижимости;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки. Согласования, экспертизы, и утверждения градостроительной документации», включены в Систему нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 27.02.2003 N 27, в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

2. Основные цели и задачи проекта

Проект внесения изменений в проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, формирование новых объектов недвижимости в сложившейся застройке.

Целью разработки проекта межевания является установление границ земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет.

Земельные участки образуются из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Чертеж выполнен на основе кадастрового плана территории в кадастровом квартале 11:17:0402007.

Категория земель, на которых располагаются образуемые земельные участки - земли населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, образуемые земельные участки располагаются в зоне П-1 – Производственная зона СХ-1 – (Зона сельскохозяйственных угодий).

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась в системе координат   МСК-11 (5 зона).

Установление местоположения границ образуемых земельных участков проведено на основании топографической съемки объектов, проведенной в 2023 году. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

3. Проектные решения.

Настоящим проектом рассматривается образование земельных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл.

Согласно карте градостроительного зонирования территории, входящей в состав Правил землепользования и застройки, образуемые земельные участки располагаются в зоне П-1 – Производственная зона и СХ-1 – (Зона сельскохозяйственных угодий).

Геоданные и характеристики рассматриваемых земельных участков представлены в приложении.

Согласно Правилам землепользования и застройки МО ГО «Вуктыл», утвержденным постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 27 апреля 2021 г. № 04/450, с изменениями от 2022 года предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков в территориальной зоне П-1 – (Производственная зона) не установлены, предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков в территориальной зоне СХ-1 – (Зона сельскохозяйственных угодий) составляют 600-2500 кв.м.

Зоны с объектами культурного наследия и социально-культурного назначения, а также зоны действия публичных сервитутов на рассматриваемой территории отсутствуют.

Архитектурно-планировочная организация территории выполнена с учетом сложившейся планировочной структуры и расположения существующих коммуникаций. Проектное предложение предусматривает полное сохранение сложившейся улично–дорожной сети.

Территория межевания находится вне зоны особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений.

4. Каталог координат формируемых земельных участков.

Ведомость координат поворотных точек границы земельных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл.

:ЗУ1

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Садоводство.

Территориальная зона: Зона сельскохозяйственных угодий (СХ1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Береговая, земельный участок 16Б.

Площадь образуемого земельного участка 1931 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ1 |
| --- |
| Площадь земельного участка 1931 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 1 | 873529,00 | 5462917,31 |
| 2 | 873512,31 | 5462952,03 |
| 3 | 873467,84 | 5462936,52 |
| 4 | 873483,07 | 5462898,08 |
| 1 | 873529,00 | 5462917,31 |

:ЗУ2

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Склады.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется при перераспределении двух земельных участков с кадастровыми номерами 11:17:0402007:551 и 11:17:0402007:498.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Береговая, земельный участок 38.

Площадь образуемого земельного участка 1298 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ2 |
| --- |
| Площадь земельного участка 1298 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 5 | 873440,88 | 5462811,14 |
| 6 | 873432,16 | 5462833,66 |
| 7 | 873428,80 | 5462832,30 |
| 8 | 873383,72 | 5462814,17 |
| 9 | 873375,25 | 5462810,77 |
| 10 | 873372,47 | 5462809,65 |
| 11 | 873378,58 | 5462794,55 |
| 5 | 873440,88 | 5462811,14 |

:ЗУ3

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Склады.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется при перераспределении двух земельных участков с кадастровыми номерами 11:17:0402007:551 и 11:17:0402007:498.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Береговая, земельный участок 38А.

Площадь образуемого земельного участка 976 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ3 |
| --- |
| Площадь земельного участка 976 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 6 | 873432,16 | 5462833,66 |
| 12 | 873426,68 | 5462847,82 |
| 13 | 873366,75 | 5462823,61 |
| 10 | 873372,47 | 5462809,65 |
| 9 | 873375,25 | 5462810,77 |
| 8 | 873383,72 | 5462814,17 |
| 7 | 873428,80 | 5462832,30 |
| 6 | 873432,16 | 5462833,66 |

:ЗУ4

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Складские площадки.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется при перераспределении двух земельных участков с кадастровыми номерами 11:17:0402007:551 и 11:17:0402007:498, с дальнейшим перераспределением получившегося участка и земель, находящихся в государственной собственности.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Береговая

Площадь образуемого земельного участка 8576 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ4 |
| --- |
| Площадь земельного участка 8576 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 12 | 873426,68 | 5462847,82 |
| 14 | 873410,66 | 5462889,22 |
| 15 | 873408,24 | 5462896,16 |
| 16 | 873399,59 | 5462918,16 |
| 17 | 873388,36 | 5462915,15 |
| 18 | 873344,79 | 5462902,78 |
| 19 | 873317,57 | 5462893,11 |
| 20 | 873305,96 | 5462920,84 |
| 21 | 873260,61 | 5462901,90 |
| 22 | 873263,57 | 5462895,78 |
| 23 | 873280,17 | 5462857,02 |
| 24 | 873290,24 | 5462860,69 |
| 25 | 873288,33 | 5462865,34 |
| 26 | 873294,87 | 5462868,20 |
| 27 | 873296,79 | 5462863,40 |
| 28 | 873303,14 | 5462866,07 |
| 29 | 873338,03 | 5462877,45 |
| 30 | 873340,14 | 5462872,16 |
| 31 | 873342,39 | 5462866,97 |
| 32 | 873360,16 | 5462822,16 |
| 33 | 873371,56 | 5462792,68 |
| 11 | 873378,58 | 5462794,55 |
| 10 | 873372,47 | 5462809,65 |
| 13 | 873366,75 | 5462823,61 |
| 12 | 873426,68 | 5462847,82 |

:ЗУ5

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Земельные участки (территории) общего пользования.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется при перераспределении двух земельных участков с кадастровыми номерами 11:17:0402007:551 и 11:17:0402007:498.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Береговая.

Площадь образуемого земельного участка 4743 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ5 |
| --- |
| Площадь земельного участка 4743 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 34 | 873449,14 | 5462813,34 |
| 35 | 873435,97 | 5462846,74 |
| 36 | 873438,18 | 5462854,06 |
| 37 | 873444,46 | 5462861,78 |
| 38 | 873459,65 | 5462871,93 |
| 39 | 873458,02 | 5462875,73 |
| 40 | 873444,68 | 5462870,39 |
| 41 | 873448,24 | 5462895,95 |
| 42 | 873456,90 | 5462906,74 |
| 43 | 873466,14 | 5462910,68 |
| 44 | 873461,95 | 5462923,82 |
| 45 | 873465,02 | 5462933,94 |
| 3 | 873467,84 | 5462936,52 |
| 2 | 873512,31 | 5462952,03 |
| 46 | 873528,71 | 5462957,75 |
| 47 | 873514,31 | 5463017,26 |
| 48 | 873512,65 | 5463036,02 |
| 49 | 873508,55 | 5463049,82 |
| 50 | 873500,99 | 5463066,70 |
| 51 | 873483,00 | 5463122,90 |
| 52 | 873475,94 | 5463120,78 |
| 53 | 873489,26 | 5463076,04 |
| 54 | 873491,35 | 5463071,20 |
| 55 | 873504,45 | 5463040,81 |
| 56 | 873506,22 | 5463027,78 |
| 57 | 873506,09 | 5463025,83 |
| 58 | 873505,14 | 5463010,79 |
| 59 | 873517,80 | 5462967,05 |
| 60 | 873515,90 | 5462963,43 |
| 61 | 873455,78 | 5462941,64 |
| 62 | 873458,74 | 5462934,34 |
| 63 | 873451,99 | 5462921,93 |
| 64 | 873412,15 | 5462905,89 |
| 15 | 873408,24 | 5462896,16 |
| 14 | 873410,66 | 5462889,22 |
| 12 | 873426,68 | 5462847,82 |
| 6 | 873432,16 | 5462833,66 |
| 5 | 873440,88 | 5462811,14 |
| 34 | 873449,14 | 5462813,34 |

:504:ЗУ1

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Запас.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется при разделе земельного участка с кадастровым номером 11:17:0402007:504.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Строительная.

Площадь образуемого земельного участка 3376 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :504:ЗУ1 |
| --- |
| Площадь земельного участка 3376 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 59 | 873517,80 | 5462967,05 |
| 58 | 873505,14 | 5463010,79 |
| 65 | 873464,28 | 5462997,99 |
| 66 | 873451,98 | 5463001,76 |
| 67 | 873443,51 | 5462971,95 |
| 68 | 873445,85 | 5462966,10 |
| 61 | 873455,78 | 5462941,64 |
| 60 | 873515,90 | 5462963,43 |
| 59 | 873517,80 | 5462967,05 |

:504:ЗУ2

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Запас.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется при разделе земельного участка с кадастровым номером 11:17:0402007:504.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Строительная.

Площадь образуемого земельного участка 1383 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :504:ЗУ2 |
| --- |
| Площадь земельного участка 1383 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 67 | 873443,51 | 5462971,95 |
| 66 | 873451,98 | 5463001,76 |
| 69 | 873399,03 | 5462981,40 |
| 70 | 873393,59 | 5462951,98 |
| 71 | 873399,26 | 5462954,24 |
| 72 | 873417,47 | 5462961,53 |
| 67 | 873443,51 | 5462971,95 |

:ЗУ6

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Складские площадки.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Строительная.

Площадь образуемого земельного участка 2359 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ6 |
| --- |
| Площадь земельного участка 2359 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 73 | 873358,86 | 5463155,36 |
| 74 | 873351,21 | 5463175,42 |
| 75 | 873262,49 | 5463142,05 |
| 76 | 873270,86 | 5463120,10 |
| 77 | 873276,88 | 5463120,32 |
| 78 | 873285,62 | 5463122,40 |
| 79 | 873316,54 | 5463133,76 |
| 80 | 873322,86 | 5463138,73 |
| 81 | 873341,82 | 5463147,10 |
| 73 | 873358,86 | 5463155,36 |

:ЗУ7

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Склады.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Складская, земельный участок 8.

Площадь образуемого земельного участка 5291 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ7 |
| --- |
| Площадь земельного участка 5291 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 82 | 872997,69 | 5463180,07 |
| 83 | 872982,19 | 5463219,90 |
| 84 | 872866,72 | 5463174,63 |
| 85 | 872867,81 | 5463171,81 |
| 86 | 872881,01 | 5463137,73 |
| 87 | 872882,09 | 5463134,94 |
| 82 | 872997,69 | 5463180,07 |

:ЗУ8

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Склады.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Складская, земельный участок 16.

Площадь образуемого земельного участка 6257 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ8 |
| --- |
| Площадь земельного участка 6257 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 88 | 872993,23 | 5463037,80 |
| 89 | 872964,88 | 5463105,61 |
| 90 | 872931,13 | 5463091,34 |
| 91 | 872934,48 | 5463082,97 |
| 92 | 872941,76 | 5463065,47 |
| 93 | 872913,84 | 5463053,43 |
| 94 | 872912,26 | 5463057,10 |
| 95 | 872874,80 | 5463042,09 |
| 96 | 872893,20 | 5462993,15 |
| 88 | 872993,23 | 5463037,80 |

:ЗУ9

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Склады.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Складская, земельный участок 14.

Площадь образуемого земельного участка 579 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ9 |
| --- |
| Площадь земельного участка 579 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 92 | 872941,76 | 5463065,47 |
| 91 | 872934,48 | 5463082,97 |
| 97 | 872906,34 | 5463070,87 |
| 94 | 872912,26 | 5463057,10 |
| 93 | 872913,84 | 5463053,43 |
| 92 | 872941,76 | 5463065,47 |

:ЗУ10

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Хранение автотранспорта.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Складская.

Площадь образуемого земельного участка 288 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ10 |
| --- |
| Площадь земельного участка 288 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 121 | 872930,84 | 5463107,75 |
| 98 | 872921,15 | 5463132,68 |
| 99 | 872911,14 | 5463128,79 |
| 100 | 872911,50 | 5463127,86 |
| 101 | 872920,52 | 5463104,66 |
| 102 | 872920,89 | 5463103,74 |
| 121 | 872930,84 | 5463107,75 |

:ЗУ11

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Хранение автотранспорта.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Складская.

Площадь образуемого земельного участка 257 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :ЗУ11 |
| --- |
| Площадь земельного участка 257 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 103 | 872904,35 | 5463097,06 |
| 104 | 872903,98 | 5463097,99 |
| 105 | 872894,74 | 5463121,35 |
| 106 | 872894,37 | 5463122,28 |
| 107 | 872887,10 | 5463119,45 |
| 108 | 872893,82 | 5463102,48 |
| 109 | 872889,12 | 5463100,62 |
| 110 | 872892,49 | 5463092,28 |
| 103 | 872904,35 | 5463097,06 |

:17:ЗУ1

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенный вид использования: Под производственную базу.

Территориальная зона: Производственная зона (П-1).

Система координат: МСК-11 (5 зона).

Земельный участок образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 11:17:0402007:17 с сохранением исходного в измененных границах.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, ГО «Вуктыл», г. Вуктыл, ул. Гаражная, земельный участок 9.

Площадь образуемого земельного участка 1562 кв.м.

| Обозначение проектируемого земельного участка :17:ЗУ1 |
| --- |
| Площадь земельного участка 1562 кв.м. |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х (север) | Y (восток) |
| 111 | 872744,19 | 5463038,18 |
| 112 | 872737,03 | 5463057,24 |
| 113 | 872736,66 | 5463058,35 |
| 114 | 872736,38 | 5463059,20 |
| 115 | 872687,33 | 5463041,30 |
| 116 | 872682,62 | 5463039,58 |
| 117 | 872683,82 | 5463036,99 |
| 118 | 872675,69 | 5463033,89 |
| 119 | 872672,04 | 5463032,43 |
| 120 | 872679,66 | 5463013,32 |
| 111 | 872744,19 | 5463038,18 |